Источники питания постоянного тока Б5-71У/1

Компания "Универсал Прибор" производит лабораторный источник питания постоянного тока собственной разработки серии Б5-71У/1.

В таблице приведены их основные характеристики:

| Модель источника питания | Б5-71У/1 |
| --- | --- |
| Пределы выходного напряжения, В | 0,1-30 |
| Пределы выходного тока, А | 0,1-10 |

Лабораторный источник питания Б5-71У/1 выдаёт плавно регулируемые стабилизированные, постоянные напряжения и ток.

Основные параметры:

- Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 198-242 В с частотой 50 Гц.

- Потребляемая мощность не более 420 ВА.

- Масса не более 2,4 кг.

Технические характеристики ИП:

- Погрешность измерения выходного напряжения в пределах ±(0,005 Uуст.+0,03)В.

- Погрешность измерения выходного тока в пределах ±(0,015 Iуст.+0,03)А.

- Нестабильность выходного напряжения при изменении питающей сети 198-242 В в пределах ±2 мВ.

- Нестабильность выходного тока при изменении питающей сети 198-242 В в пределах ±2 мА.

- Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах ±2 мВ.

- Нестабильность выходного тока при изменении нагрузки в пределах ±2 мА.

- Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения в пределах 15 мВ по амплитуде.

- Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока в пределах 20 мА (эффективное значение).

- Средняя наработка на отказ 25 000 часов.

- Средний срок службы 10 лет.

- Габаритные размеры источника: 262х70х210 мм

.