-

# УСТРОЙСТВО  ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ

УП-4

Этикетка

# УШЯИ.685631.130 ЭТ

Устройство присоединительное УП-4 предназначено для подключения SMD компонентов к измерителям иммитанса Е7-20, Е7-23, Е7-24, Е7-25 (далее – измерители иммитанса).

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

| Остаточная емкость при работе с измерителями иммитанса, пФ | ( 1 |
| --- | --- |
| Остаточная индуктивность при работе с измерителями иммитанса, мкГн | ( 0,5 |
| Остаточное сопротивление при работе с измерителями иммитанса, Ом | ( 0,05 |
| Максимальное входное напряжение, В | (60 |
| Расстояние между измерительными контактами, мм | от 0 до 6 |
| Длина, мм | 1050 |
| Масса, г | 160 |

Рисунок 1 – Устройство присоединительное УП-4. Внешний вид

ХР1

красный

ХР2

желтый

ХР3

голубой

ХР4

черный

ХР1-ХР4 – Вилка BNC – S58P

ХТ1, ХТ2 – Контакт

Рисунок 2 – Устройство присоединительное УП-4. Схема электрическая принципиальная

А2

А1

А1 – измеритель иммитанса;

А2 – устройство  присоединительное УП-4;

Zx – объект измерения.

Рисунок 3 – Устройство присоединительное УП-4. Схема  подключения

# Text boxes

Зав. номер:

Дата:

Подпись:

Zx

черный

голубой

(

«L»

«Н»

(

желтый

красный

H CUR (I)

H POT (U)

L POT (U()

L CUR (I()

ХТ1

«Н»

(

(

ХТ2

«L»

(

(