143502, Московская обл. г. Истра, ул. Панфилова, д. 51А,  комн. 1

тел.: +7-929-924-79-27;  +7-929-924-87-89

ИНН 5017118433, КПП 501701001

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЕЩИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Электронные высоковольтные токовые клещи КТ-1000-В предназначены для измерения переменного тока в цепях высокого напряжения без разрыва силовой цепи. Клещи КТ-1000-В предназначены, прежде всего, для замены устаревшего стрелочного прибора Ц4502.

Клещи КТ-1000-В содержат 8-разрядный микроконтроллер со встроенным АЦП и оснащены интеллектуальной функцией энергосбережения «Сон». Средневыпрямленное значение измеряемого тока в диапазонах 100/1000А высвечивается на 3-х разрядном светодиодном индикаторе высокой яркости. При работе в темное время суток можно воспользоваться функцией подсветки зоны измерения, которая предусмотрена в клещах.

Основные преимущества токовых клещей:

- возможность измерения тока в цепях с высоким напряжением до 10 кВ;

- наличие контрастного светодиодного индикатора;

- возможность работы в условиях недостаточного освещения (наличие подсветки зоны измерения);

- возможность расширения диапазона рабочих температур до -40оС;

- функция «энергосбережения»;

- предельно уменьшены  масса клещей и габариты;

- улучшена эргономика прибора;

- легкая замена элементов питания.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения токов, А | 0-100; 0-1000 |
| --- | --- |
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 54 |
| Основная приведенная погрешность, не более % | 1 |
| Диапазон рабочих температур, оС | 0...+40 |
| Опция по требованию, о С | -20...-40 |
| Габариты, мм | 785 х 435 х 70 |
| Масса, г | 1500 |
| Источник питания, В | 4 элемента «ААА» |
| Напряжение в измеряемой цепи, не более, кВ | 10 |

Заказы принимаются по почте: sensor@gorizont-plus.ru

Консультации специалистов по тел.: 8-929-924-87-89