# ИЗДЕЛИЯ «П217А» И «П217Б»

Изделия П217 предназначены для создания защитных шумовых помех: в окружающем пространстве ( с НЧ антеннами ЯА153 или ВЧ антеннами - устройство ЯА 151), шинах заземления и сетях электропитания ( с помощью устройства ЯА152), кабелях каналов связи.

Изделия П217 формируют случайные шумовые сигналы с непрерывным спектором в диапазоне частот от 2 до 1,5х106 Гц, в четырех поддиапазонах:

- от 2 до 1 х 104 Гц ,

- от 20 до 3 х 104 Гц ,

- от 20 до 4 х 105 Гц ,

- от 20 до 1,5 х 106 Гц .

Изделия П217 имеют два независимых канала с раздельной регулировкой выходного уровня случайного сигнала. Изделия П217 обеспечивют глубину регулировки выходного уровня случайного сигнала каждого канала:

- на несимметричном выходе на нагрузке (37,5±2,0) Ом в пределах от минус 10 до 9 Дб во втором и третьем поддиапазонах;

- на симметричном выходе на нагрузке (150,0±7,5) Ом в пределах от 0 до 18 Дб во втором и третьем поддиапазонах;

- на антенном выходе на нагрузке (10±0,1) Ом в пределах от минус 10 до 9 Дб во всех четырех поддиапазонах.

Изделия П217Б предназначены для создания защитных шумовых помех в соединительных и абонентских линиях связи.

Изделия П217Б формируют случайные шумовые сигналы с непрерывным спектром в диапазоне частот от 20 до 3 х 104  Гц.

Изделия П217Б имеют шестнадцать независимых каналов с раздельной регулировкой выходного уровня случайного сигнала. Изделия П217Б обеспечивают глубину регулировки выходного уровня случайного сигнала каждого канала на симметричной нагрузке 300 Ом в пределах от минус 60 до минус 30 дБ .

По условиям эксплуатации изделия П217А и П217Б соответствуют 1.1, 1.7, 1.11, 2.1.1, 3.2.1 квалификационным группам климатического исполнения УХЛ ГОСТ В20.39.301-76 и ГОСТ В 20.39.304-76. Питание изделий П217А и П217Б может осуществляться от сети переменного тока частотой (50 ± 0,5) Гц или (60 ± 0,6) Гц и напряжением 220 В + 10/-18 % или от источника постоянного тока напряжением от 10,5 до 32 В.

В комплект поставки изделия П217А, П217А-1 входят: аппарат ПА616, комплект ЗИП-О, комплект монтажных частей, комплект принадлежностей.

При этом комплект монтажных частей, комплект принадлежностей имеют по шесть вариантов исполнения.

Необходимые варианты поставки комплектов монтажных частей, комплектов принадлежностей с изделием оговариваются в договоре.

В комплект поставки изделия П217Б входят: аппарат ПА615, комплект ЗИП-О, комплект монтажных частей, комплект принадлежностей.

При этом комплект монтажных частей имеет шесть вариантов исполнения.

Необходимые варианты поставки комплектов монтажных частей с изделием оговариваются в договоре.

В комплект монтажных частей изделия П217А и П217Б входит каркас, обеспечивающий их установку в стойку друг на друга, быстросъемность и комплектование с изделиями серии «Уступ 2,3» на объектах эксплуатации.

Масса, габаритные характеристики и потребляемая мощность составных частей изделий.

| Наименование | Габариты, мм (не более) | Масса, кг | Объем, дм3 | Потребляемая мощность от |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ширина | глубина | высота |  |  | Сети переменного тока, не более, ВА | Источника постоянного тока, не более, Вт |
| Аппарат ПА616 | 156 | 332 | 83 | 3,6 | 4,2 | 20 | 14 |
| Аппарат ПА615 |  |  |  | 3,9 |  | 12 | 5 |
| Изделие П217А (ПА616 в каркасе) | 234 | 350 | 128 | 6,4 | 10,5 | 20 | 14 |
| Изделие П217Б (ПА615 в каркасе) |  |  |  |  |  | 12 | 5 |
| Изделие П217А (ПА616 в каркасе и на раме с амортизаторами типа АПН) | 234 | 350 | 182 | 8,6 | 15 | 20 | 14 |
| Изделие П217Б (ПА615 в каркасе и на раме с амортизаторами типа АПН) |  |  |  |  |  | 12 | 5 |
| Изделие П217А (ПА616 в каркасе и на раме с амортизаторами типа «Чечевица») | 234 | 350 | 182 | 8 | 15 | 20 | 14 |
| Изделие П217Б (ПА615 в каркасе и на раме с амортизаторами типа «Чечевица» |  |  |  |  |  | 12 | 5 |
| Изделие П217А (ПА616 в каркасе и на раме с амортизаторами типа АКСС) | 234 | 350 | 182 | 8,2 | 15 | 20 | 14 |
| Изделие П217Б (ПА615 в каркасе и на раме с амортизаторами типа АКСС) |  |  |  |  |  | 12 | 5 |